1

БЛОК КЛАВИАТУРЫ

### БКЛ - 6

КНМД.424200.001

##### ПАСПОРТ

Предприятие   “Модуль”

- Основные сведения об изделии

Блок клавиатуры БКЛ-6 КНМД.424200.001  предназначен для совместной работы с ПКУ-6 и используется в транспортных средствах с напряжением питания 24 В.  Блок представляет собой клавиатуру, предназначенную для управления различными блоками по шине CAN.  Блок выполняет также следующие функции:

  - Светодиодная индикация:

-     состояние предохранителей,

-     наличие напряжения питания  +24 В,

- наличие напряжения питания +550 В,

- состояние тормозов,

- индикация включенной кнопки или аварийного состояния кнопки.

1.2. Звуковая индикация:

-     пропадания высокого напряжения (прерывистый тон),

-     вызова водителя (постоянный  тон),

-     звуковая индикация вызова водителя от инвалида (продолжительный прерывистый тон),

-     указателя поворотов (тон в такт с работой реле поворотов),

-     отключение блокировки хода ( периодически повторяющийся звук сирены).

-     аварийный режим БКВ (периодически повторяющийся частый прерывистый тон),

-     сопровождение команды открытия/закрытия дверей,

-     сопровождение сервисных режимов ПКУ-6.

1.3. Передача  управляющих сигналов по протоколу CAN.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51 ГОСТ 14254

2.4. Габаритные размеры                                          - 180*164*50 мм

Внешний вид панели  БКЛ-6

где : «Кабина» – вкл./откл. освещения в кабине;

«Габариты» – вкл./откл. габаритных огней;

«Маршр. указатель» – вкл./откл. маршрутного указателя;

«Фары противот.» – вкл./откл. противотуманных фар;

«Освещение салона 1…4» – вкл./откл. линий освещения салона;

«Обогрев - стекло» – вкл./откл. обогреваемых стёкол в кабине водителя;

«Обогрев - зеркало» – вкл./откл. обогреваемых зеркал обзора;

«Обогрев - салон» – вкл./откл. обогрева салона;

«Обогрев - сидение» – вкл./откл. обогрева сидения в кабине водителя;

«БП 550/24В» – вкл./откл. статических бортовых преобразователей;

«Диагностика» – вкл./откл. телевидения  в салоне;

«Тэн стекло» – вкл./откл. отопителя кабины водителя;

«СТЕКЛО» - вкл./откл. преобразователя обогреваемого стекла;

«АСКП» – вкл./откл. автоматической системы контроля пассажиров;

«БКВ» - вкл./ откл. БКВ;

«АВТОИНФОРМАТОР»  –    перемотка остановок назад

воспроизведение следующей остновки;

«Вентиляция кабины» – вкл./откл. и управление вентилятором кабины водителя;

«Вентиляция салона 1, 2» – вкл./откл. вентиляторов обдува в салоне вагона;

«Кондиционер» – вкл./откл. кондиционера в кабине водителя.

Отдельными светодиодами производится индикация состояния предохранителей, наличие +24 В и 550 В.

Группой светодиодов «ТОРМОЗА» контролируется состояние тормозов по вагонам.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Блок | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт КНМД.424200.001 ПС | 1 шт. |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На БКЛ-6 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу БКЛ-6 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя блока в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки блока предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»  тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

Блок клавиатуры БКЛ-6 КНМД.424200.001 заводской номер: _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________2013 г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Блок клавиатуры БКЛ-6 | 1 |
| Паспорт | 1 |