1. Основные сведения об изделии

Блок контроля температуры БКТ-1 предназначен для использования в электротранспорте.  Блок выполняет следующие функции:

-  регулирование температуры в салоне и  в кабине водителя;

-  управление вентиляцией в кабине водителя.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                         24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

2.6. Диапазон регулирования температуры  в кабине           16-24 (С

2.7. Установка температуры в салоне                                    15  (С

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Блок контроля температуры БКТ-1 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Предохранители 15 А, 10 А, | По 1 шт. |

Датчик аварийный 23.3828 с кабелем 				1 шт.

Датчик 2103.3828 с кабелем 					             2 шт.

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На БКТ-1 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу БКТ-1 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя блока в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки блока предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

Блок БКТ-1 заводской номер: _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________2012г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Блок контроля температуры БКТ-1 | 1 |
| Датчик аварийный 23.3828 с кабелем | 1 |
| Датчик 2103.3828 с кабелем | 2 |
| Предохранители 10 А, 15 А | По 1 |
| Паспорт | 1 |

БЛОК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

### БКТ-1

##### ПАСПОРТ

Предприятие   “Модуль”