1. Назначение

Преобразователь БПЛ-11  ПЖСИ. 435134.011 (далее    БПЛ)  предназначен для питания люминесцентной  лампы от бортовой сети

транспортного средства.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания, В                                             24

2.2. Допустимое изменение напряжения питания, В    19…30

2.3. Потребляемый ток, А                                                1

2.4. Нагрузка                                                                    40 Вт              люминесцентная лампа низкого давления типа     ЛБ-40

2.5. Режим работы                                                       продолжительный

2.6. Масса преобразователя не более                            0.15 кг

2.7. Диапазон рабочих температур                                -40…+50 С

2.8. Рабочие климатические условия применения соответствуют

исполнению У 2 по ГОСТ 15150-69.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- БПЛ-11    _________  шт.

- паспорт, совмещенный с техническим описанием  и инструкцией по эксплуатации.

4. Меры безопасности

При работе по проверке работоспособности БПЛ необходимо соблюдать типовые правила техники безопасности, т.к. на выходных клеммах блока высокое напряжение.

5. Установка и подключение преобразователя

Перед подключением БПЛ необходимо ознакомление с  настоящим паспортом.  Подключение БПЛ к сети и  нагрузке производить в соответствии с маркировкой на этикетке.

6.  Характерные неисправности

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Лампа не загорается или загорание происходит неустойчиво | Отсутствует питание Плохой контакт в цепях лампы | Подать питание. Восстановить контакт |

7. Сведения о рекламациях

При выходе из строя БПЛ в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или отправки преобразователя предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие БПЛ требованиям технических условий, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,

но не более 24 месяцев со дня  отгрузки с предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320,  Россия,  Челябинская обл.,   г. Миасс,

ул. Молодежная 8-а

ООО  «МОДУЛЬ»   тел. (351-3) 53-32-89

###### 9. Свидетельство о приемке

БПЛ-11  ПЖСИ.435134.011  в количестве ____ штук изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признаны  годными  для эксплуатации.

ОТК

______________________                      ___________ 2013г.

подпись                                                        дата

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

### БПЛ- 11

##### ПАСПОРТ

(совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации)

ПЖСИ.435134.011 ПС

Предприятие  “Модуль”