- Назначение и технические характеристики

1.1. Блок преобразования скорости БПС – 4  ПЖСИ. 435124.006 (далее    БПС-4)    предназначен для согласования сигналов  датчика скорости с электроникой трамвая.

1.2.  Напряжение питания от источника постоянного тока, В                24

1.3.  Допустимое изменение напряжения питания, В                      16…32

1.4. Выходное напряжение

низкого уровня, В…………………………………………………   < 2,5

высокого уровня, В ………………………………………………> (U пит-2,5)

1.5. Габаритные размеры, мм …………………………………          42*80*22

1.6. Масса кг,  не более ……………………………………………        0,1

1.7. Диапазон рабочих температур  ………………………           -40…+50 С

1.8. Условия работы соответствуют исполнению У 2 по ГОСТ 15150-69.

2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- БПС – 4                                                                              _________  шт.

- паспорт, совмещенный с техническим описанием  и инструкцией по эксплуатации                                                                          1 на партию

3. Сведения о рекламациях

При выходе из строя БПС -4 в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или отправки блока предприятию изготовителю или вызова его представителя.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие БПС – 4 требованиям технических условий, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,

но не более 24 месяцев со дня  отгрузки с предприятия изготовителя.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320,  Россия,  Челябинская обл., г. Миасс,

ул. Молодежная 8-а

ООО  «МОДУЛЬ»   тел. (351-3)  53-32-89

###### 5. Свидетельство о приемке

БПС – 4  ПЖСИ.435124. 006 в количестве  ____ штук  изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признаны  годными  для эксплуатации.

ОТК

______________________                      ___________  2013 г.

подпись                                                        дата

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СКОРОСТИ

БПС – 4

##### ПАСПОРТ

ПЖСИ.435124.006 ПС

Предприятие  “Модуль”