БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ СПИДОМЕТРА

(комплект)

БСС – 1

ПЖСИ.435124.008 ПС

##### ПАСПОРТ

Предприятие  “Модуль”

1.Назначение и технические характеристики

1.1. Блок согласования спидометра  БСС – 1  (далее    БСС-1) ПЖСИ.435124.008   представляет собой комплект оборудования для установки и  подключения  спидометра ПА8046-4 на трамвайных вагонах.

1.2.  Напряжение питания от источника постоянного тока, В                24

1.3.  Допустимое изменение напряжения питания, В                      16…32

1.4. Диапазон рабочих температур                                             -40…+50 С

2. Комплект поставки

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спидометр ПА8046-4 (с паспортом) | 1 |
| 2 | Кабель для подключения (10 м) | 1 |
| 3 | Флажок на двигатель | 2 |
| 4 | Датчик 28.3847(2110-3706040-02) | 1 |
| 5 | Кронштейн для установки датчика | 1 |

3. Сведения о рекламациях

При выходе из строя БСС -1 в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или отправки блока предприятию изготовителю или вызова его представителя.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие БСС – 1 требованиям технических условий, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,

но не более 24 месяцев со дня  отгрузки с предприятия изготовителя.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320,  Россия,  Челябинская обл., г. Миасс,

ул. Молодежная 8-а

ООО  «МОДУЛЬ»   тел. (351-3)  53-32-89

###### 5. Свидетельство о приемке

БСС – 1  № ____  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признан  годным  для эксплуатации.

6. Установка

- Спидометр установить в штатное посадочное место.

- Проложить кабель датчика до места установки датчика.

- Закрепить кронштейн крепления датчика на двигатель (под штатные болты крепления щеткодержателей)

- Установить флажки на муфте под штатные болты муфты, обеспечив зазор 1-2 мм. Подвести питание.

Упаковочный лист

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спидометр ПА8046-4 (с паспортом) | 1 |
| 2 | Кабель для подключения (10 м) | 1 |
| 3 | Флажок на двигатель | 2 |
| 4 | Датчик 28.3847(2110-3706040-02) | 1 |
| 5 | Кронштейн для установки датчика | 1 |
| 6 | Паспорт | 1 |

ОТК

______________________                      ___________  2013 г.

подпись                                                        дата