2

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Датчик конечного положения ДКП - 3.5 ПЖСИ.421259.003 (далее ДКП)   предназначен для определения конечного положения створок дверей трамвайных вагонов.

1.2. Климатическое исполнение                        -   У 2  ГОСТ 15150

1.3. Диапазон рабочей температуры               -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

1.4. Степень защиты                                          -   IP 67  ГОСТ 14254

1.5. Тип датчика – бесконтактный, герметичный, двухпроводной 1.6. Питание от источника постоянного тока напряжением, В…. 16..30 1.7. Падение напряжение на открытом ключе, В, не более ……. 2 1.8. Токовая нагрузка, А ……………………………………………….1 Токовая нагрузка, А при ПВ 20% ……………………………… 2.3 1.9. Характер нагрузки – активно-индуктивный 1.10. Исходное состояние ключа - нормально открытый 1.11. Расстояние воздействия управляющего элемента, мм ….. 1…10 1.12. Минимальная толщина управляющего элемента, мм ….… 1,0 1.13. Размеры управляющего элемента, мм …………………… 40*40 1.14. Материал управляющего элемента – сталь (применение другого материала должно быть согласовано) 1.15. Габаритные размеры, мм …………………………………….. 75*43*18 1.16. Масса, кг, не более ……………………………………….…… 0,1

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Датчик конечного положения ДКП-3.5 ПЖСИ.421259.003 | шт. |
| --- | --- |
| Паспорт ПЖСИ. 421259.003 ПС | 1 шт. |

3

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1. На ДКП устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

3.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу ДКП в случае несоблюдения правил эксплуатации.

3.3. При выходе из строя приборов в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки приборов предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

4 Свидетельство о приемке

ДКП - 3.5 ПЖСИ.421259.003 в количестве ______ шт. изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________2013 г.

личная подпись                                     дата выпуска

4

## Схема  подключения  ДКП-3.5

Датчик конечного положения

### ДКП-3.5

##### ПАСПОРТ

ПЖСИ.421259.003 ПС

Предприятие  “Модуль”