### КЛАВИАТУРА ДВЕРНЫХ ПРИВОДОВ

##### КДП-1

##### ПАСПОРТ

КНМД.424200.002 ПС

Предприятие   “Модуль”

- Основные сведения об изделии

Клавиатура дверных приводов КДП-1  КНМД.424200.002  предназначена для использования в транспортных средствах с напряжением питания 24 В совместно с панелью ПКУ-6 и блоком клавиатуры БКЛ-6.

На КДП-1 находятся кнопки управления дверными приводами.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                               24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

2.6. Габаритные размеры                                                    238х80х42 мм

Внешний вид КДП

«ДВЕРИ открытие 1…4» - кнопки открытия дверей 1…4;

«ДВЕРИ закрытие 1…4» - кнопки закрытия дверей 1…4;

«ДВЕРИ ВСЕ» - кнопки открытия/закрытия всех дверей (всех вагонов);

«1» - кнопка открытия/закрытия первой двери, первого вагона;

дублирующая   кнопка воспроизведения автоинформатора.

Для открытия всех дверей вагона (или всех дверей вагонов в сцепке) нажать кнопку  «ДВЕРИ ОТКРЫТИЕ ВСЕ». Для закрытия нажать кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для открытия конкретной двери вагона (или конкретной двери вагонов в сцепке) нажать кнопку «ДВЕРИ ОТКРЫТИЕ» нужной двери («1, 2, 3 или 4»). Для закрытия нажать соответствующие кнопки «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ» или кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для открытия первой двери первого вагона нажать кнопку «1». Для закрытия двери нажать кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ 1» или «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для воспроизведения следующей остановки (при работе транспортной информационной системы «ТИСА-1») можно нажимать дублирующую  кнопку воспроизведения автоинформатора .

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| КДП-1 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт КНМД.424200.002 ПС | 1 шт. |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На КДП-1 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу КДП-1 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя клавиатуры в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки клавиатуры предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»  тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

Клавиатура дверных приводов КДП-1 КНМД.424200.002 заводской номер: _____________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________ 2013 г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| КДП-1 | 1 |
| Кабель соединительный БКЛ-КДП | 1 |
| Паспорт | 1 |

Внешние цепи КДП-1