### КЛАВИАТУРА ДВЕРНЫХ ПРИВОДОВ

##### КДП-7

##### ПАСПОРТ

КНМД.424200.017 ПС

Предприятие   “Модуль”

- Основные сведения об изделии (на вагон 71-631-02)

Клавиатура дверных приводов КДП-7  КНМД.424200.017  предназначена для использования в транспортных средствах с напряжением питания 24 В совместно с панелью ПКУ-7.1 и блоком клавиатуры БКЛ-7.1.

На КДП-7 находятся кнопки управления дверными приводами.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                               24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

2.6. Габаритные размеры                                                    244х80х22 мм

Внешний вид КДП

«ДВЕРИ открытие 1…4» - кнопки открытия дверей 1…4;

«ДВЕРИ закрытие 1…4» - кнопки закрытия дверей 1…4;

«ДВЕРИ ВСЕ» - кнопки открытия/закрытия всех дверей (всех вагонов);

«БОРТ»(1/1) - кнопка открытия/закрытия дверей выбранного борта (открытие/закрытие первой двери первого вагона);

«» - дополнительная кнопка воспроизведения автоинформатора;

Для открытия всех дверей вагона (или всех дверей вагонов в сцепке) нажать кнопку  «ДВЕРИ ОТКРЫТИЕ ВСЕ». Для закрытия нажать кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для открытия конкретной двери вагона (или конкретной двери вагонов в сцепке) нажать кнопку «ДВЕРИ ОТКРЫТИЕ» нужной двери («1, 2, 3 или 4»). Для закрытия нажать соответствующие кнопки «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ» или кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для открытия первой двери первого вагона нажать кнопку «1». Для закрытия двери нажать кнопку «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ 1» или «ДВЕРИ ЗАКРЫТИЕ ВСЕ».

Для воспроизведения следующей остановки (при работе транспортной информационной системы «ТИСА-1») можно нажимать дублирующую  кнопку воспроизведения автоинформатора .

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| КДП-7 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На КДП-7 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу КДП-7 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя клавиатуры в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки клавиатуры предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»  тел. (351-3)  53-32-89

WWW. Модуль-миасс.рф

5. Свидетельство о приемке

Клавиатура дверных приводов КДП-7 заводской номер: _____________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________ 2013 г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| КДП-7 | 1 |
| Кабель соединительный БКЛ-КДП | 1 |
| Паспорт | 1 |

Внешние цепи КДП-7

# Text boxes

КДП-7

+12 В

Инд 4

Инд 3

Воспр

Откр 1-1

0 В

Закр 3

+24 В Г

Инд 1

Инд 2

Инд воспр

Откр 2

Откр 1

Откр все

0 В

Закр 1

Закр 2

Откр 4

Закр 4

Инд пр

Откр 3

Закр все

к БКЛ-7.1

Вилка DBS25

КДП-7