1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Коммутатор КВ-3 (далее коммутатор)   предназначен для управления контактором хода вагона трамвая.

1.2. Исполнение коммутатора                                       -   герметичный

1.3. Диапазон рабочей температуры               -  от - 40 (С до плюс 50 (С

1.4. Климатическое исполнение -                                       У2 ГОСТ 15150

1.5. Степень защиты                                                            IP 67  ГОСТ 14254

1.6. Питание от источника постоянного тока напряжением, В…….. 16..30 1.7. Падение напряжение на открытом ключе, В, не более ………… 2,5 1.8 Токовая нагрузка, А ……………………………………………………. 3,5 ПВ …………………………………………………………………………100% 1.9. Характер нагрузки – активно-индуктивный 1.10.Исходное состояние ключа нормально закрытый 1.11. Габаритные размеры, мм …………………………………... 42*80*22 1.12. Масса, кг, не более ……………………………………….…. 0,15

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Коммутатор КВ-3 | шт. |
| --- | --- |
| Паспорт ПЖСИ.421222.003 ПС | 1 шт. |

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1.На коммутатор устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

3.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу коммутатора в случае несоблюдения правил эксплуатации.

3.3. При выходе из строя коммутаторов в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о выходе из строя прибора и необходимости отправки его предприятию – изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

4. Свидетельство о приемке

Коммутаторы КВ-3 в количестве ______ шт. с изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________2012 г.

личная подпись                                     дата выпуска

Схема подключения коммутатора КВ-3

(25Б)

КВ-3                         (0)

(25В)

##### КОММУТАТОР КВ-3

##### ПАСПОРТ

ПЖСИ.421222.003 ПС

Предприятие  “Модуль”