1. Основные сведения об изделии

Панель контроля и управления ПКУ – 1 ПЖСИ.431352.001 предназначена для использования в трамвайных вагонах с напряжением питания 24 В.  Панель выполняет следующие функции:

1.1.  Светодиодная индикация состояния электроузлов вагона отображает

- наличие напряжения питания  +24 В,

- наличие напряжения питания +550 В,

- состояние тормозов,

- состояние дверей,

- состояние БПН.

Тип прибора отображения – светодиод. Управляющий сигнал – сигнал, при котором загорается светодиод.

1.2. Звуковая индикация пропадания высокого напряжения

- прерывистый тон,

- управляющий сигнал «0».

1.3. Звуковая индикация вызова водителя

-      непрерывный тон,

- управляющий сигнал «0».

1.4. Звуковая индикация реле указателя поворотов

- тон в такт с работой реле поворотов

1.5. Регулировка мощности вентилятора

- регулирование частоты оборотов  вентилятора,

- индикация включенного состояния,

- защита от перегрузки.

1.6. Регулировка мощности калорифера и управление тэном

-      поддержание требуемой температуры в кабине,

- регулирование частоты оборотов тепловентилятора,

- защита от перегрузки.

1.7. Регулировка мощности вентилятора стеклообогрева и управление тэном стекла

-     поддержание требуемой температуры стекла,

-     регулирование частоты оборотов вентилятора стеклообогрева,

-     защита от перегрузки.

1.8. Блок управления освещением обеспечивает

-     включение линии освещения в салоне и кабине водителя,

-     отключение ламп в линиях освещения салона при потере напряжения  «550 В»,

-     включение габаритных огней, маршрутных указателей, освещения подножек,

-     сигнализация включенного состояния,

-     включение аварийной сигнализации.

1.9. Блок защиты обеспечивает защиту от коротких замыканий предохранителями с индикацией выхода из строя предохранителя линий питания аппаратов.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 10 ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                    24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

2.6. Ток потребления

2.7. Допустимые отклонения тока потребления

2.8. Масса

2.9. Габаритные размеры

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Панель ( с кабелем и датчиком температуры) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт ПЖСИ.431352.001 ПС | 1 шт. |
| Кнопка – тумблер | 2 шт. |
| Предохранители 5 А, 10 А, 15 А, 20 А | По 2 шт. |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На ПКУ - 1 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу ПКУ – 1 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя приборов в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки приборов предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

ПКУ – 1 ПЖСИ.431452.001 заводской номер: _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________20__ г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Панель контроля и управления ПКУ-1.00.000 ( кабель и датчик температуры в составе панели) | 1 |
| Кнопка | 2 |
| Предохранители 5 А, 10 А, 15 А, 20 А | По 2 |
| Паспорт | 1 |

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

### ПКУ - 1

##### ПАСПОРТ

ПЖСИ.431352.001 ПС

Предприятие  “Модуль”