1. Основные сведения об изделии

Панель контроля и управления ПКУ – 5 ПЖСИ.431352.005 предназначена для использования в трамвайных вагонах с напряжением питания 24 В.  Панель выполняет следующие функции:

  - Светодиодная индикация:

-     состояние предохранителей,

-     наличие напряжения питания  +24 В,

- наличие напряжения питания +550 В,

- состояние тормозов,

- состояние БП.

1.2. Звуковая индикация:

-     пропадания высокого напряжения (прерывистый тон),

-     вызова водителя (длинный тон),

-     указателя поворотов (тон в такт с работой реле поворотов).

1.3. Управление вентиляцией и отоплением кабины водителя.

1.4. Управление вентиляцией и автоматическое управление отоплением салона.

1.5. Блок управления освещением обеспечивает:

-     включение освещения в салоне и кабине водителя,

-     переход освещения в режим энергосбережения при потере     550 В,

-     включение габаритных огней, маршрутных указателей, освещения подножек, противотуманных фар и других низковольтных цепей вагона.

1.6. Управление обогревом зеркал, обогревом сиденья водителя, обогреваемым лобовым стеклом и тэном стекла.

1.7. Управление и индикация состояния привода пантографа.

1.8. Управление питанием секций, управление автоматическими выключателями.

1.9. Управление ведущий/ведомый, отключение блокировки хода.

1.10. Управление и питание дверей вагона, управление аварийным открытием дверей.

1.11. Трансляция различных команд и сигналов по сцепке вагонов и с блоком БУ по протоколу CAN.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51 ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                               24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

| Панель | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт ПЖСИ.431352.005 ПС | 1 шт. |
| Предохранители 5 А, 10 А, 15 А, 20 А | По 2 шт. |

Датчик аварийный 23.3828 с кабелем 				1 шт.

Датчик 2103.3828 с кабелем 					             2 шт.

Кнопка аварийной сигнализации 32.3710 с колодкой                           1 шт.

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На ПКУ - 5 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу ПКУ – 5 в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя панели в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки панели предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

Панель ПКУ – 5 ПЖСИ.431452.005 заводской номер: _____________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________20___ г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Панель контроля и управления ПКУ-5.00.000 | 1 |
| Датчик аварийный 23.3828 с кабелем | 1 |
| Датчик 2103.3828 с кабелем | 2 |
| Кнопка аварийной сигнализации 32.3710 с колодкой | 1 |
| Предохранители 5 А, 10 А, 15 А, 20 А | По 2 |
| Паспорт | 1 |

ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

### ПКУ - 5

##### ПАСПОРТ

ПЖСИ.431352.005ПС

Предприятие   “Модуль”