ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ПКУ-5.00.000 ИП

Инструкция пользователя

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования                                                                    3

2. Требования безопасности                                                                  3

3. Подключение панели и принцип работы                                        3

ПКУ-5.00.000 ИП

Настоящая  инструкция пользователя  предназначена для руководства при подключении и эксплуатации панели контроля и управления  ПКУ-5.00.000 (далее – панель).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.  Панель должна соответствовать требованиям технических условий

ТУ 3461-003-21502303-2006, комплекту конструкторской документации.

1.2.  Напряжение питания …………………………………………. 24 В

1.3.  Допустимые отклонения напряжения питания ………….. 16...30 В

1.4.  Режим работы -  продолжительный.

1.5.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

1.6.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

1.7. Степень защиты                                          -   IP 67  ГОСТ 14254

1.8. Диапазон регулирования температуры  в кабине           16-24 (С

1.9. Установка температуры в салоне                                    15  (С

1.10. Точность поддержания температуры                            ±2 °С

1.11. Диапазон регулирования скорости вентиляции в кабине водителя

20-100%

1.12.  Температура автоматического отключения калорифера      60°С

1.13. Температура автоматического отключения стеклообогрева     60°С

## ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Класс защиты от поражения электрическим током – III.

При проведении работ связанных с настройками, проверками и    испытаниями пользоваться  «Общими требованиями безопасности»            ГОСТ 12.2.007.0-75 .

2.2. Блок  должен отвечать требованиям пожаробезопасности в  соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.10.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Панель предназначена для управления вспомогательным оборудованием   вагона и коммутации цепей межвагонной связи.

Подключение панели осуществляется с помощью выходных разъемов.   Все разъемы должны быть подключены.

Цоколевка внешних разъемов панели в приложении 1.

Внешний вид панели в приложении 2.

Внешний вид клавиатуры панели в приложении 3.

3.2. Низковольтные  цепи питания защищены предохранителями с индикацией состояния. Номинал предохранителей и защищенные цепи приведены в таблице 1.

## Таблица 1

| № п/п | Наименование цепи | Номинал предохранителя |
| --- | --- | --- |
| 1- F1.1 | Двери 1 и 2 | 10А |
| 2- F1.2 | Двери 3 и 4 | 10А |
| 3- F1.3 | БКВ | 20А |
| 4- F1.4 | Аварийный выключатель | 5А |
| 5- F1.5 | Вентиляция кабины | 15А |
| 6- F1.6 | Розетки/радиофикация | 10А |
| 7- F1.7 | Омыватель/очиститель | 10А |
| 8- F1.8 | Диагностика/звонок | 10А |
| 9- F1.9 | Фары | 10А |
| 10- F1.10 | Панель | 5А |
| 11- F1.11 | АСКП | 10А |
| 12- F1.12 | Калорифер салона 2 | 10А |
| 13- F1.13 | Кондиционер | 10А |
| 14- F2.1 | Пантограф | 25А |
| 15- F2.2 | Пантограф | 25А |
| 16- F2.3 | Маршрутный указатель | 10А |
| 17- F2.4 | Обогрев сиденья/обогрев зеркал | 10А |
| 18- F2.5 | Калорифер салона 1 | 10А |
| 19- F2.6 | Задние противотуманные/освещение кабины | 10А |
| 20- F2.7 | Габариты/освещение подножек | 15А |
| 21- F2.8 | Тормоз/задний ход | 10а |
| 22- F2.9 | Повороты | 10А |
| 23- F2.10 | Вентиляция салона 2 | 15А |
| 24- F2.11 | Вентиляция салона 1 | 15А |
| 25- F2.12 | Освещение салона 3 и 4 | 15А |
| 26- F2.13 | Освещение салона 1 и 2 | 15А |

3.3. Органы управления ПКУ

3.3.1.  Переключатель  управления приводом пантографа  с индикацией состояния (см. приложение 2).

Нажимая и удерживая в верхнем положении тумблер «пантограф» до загорания индикации, пантограф переводится в крайнее верхнее положение.

Нажимая и удерживая в нижнем положении тумблер «пантограф» до загорания индикации, пантограф переводится в крайнее нижнее положение.

3.3.2. Выключатели питания (АЗС) секций 1 и 2 вагона.

На панели ПКУ-5 находятся автоматы АЗС, защищающие питание  секций вагона 1 и 2. Питание включается переводом переключателя в верхнее положение.  Питание отключается переводом переключателя в нижнее положение.

3.3.3. Кнопки включения и отключения АВ1 и АВ2.

Нажимая и удерживая до появления индикации соответствующую кнопку, переводим автоматические выключатели в нужное положение.

3.3.4. Кнопка ведущий/ведомый.

Кнопка нажата и горит индикация – включено положение ведущий.

Кнопка отжата и  не горит индикация – включено положение ведомый.

3.3.5. Кнопка отключения блокировки хода.

Для отключения контакторов КМ 102, КМ 104, КМ калорифер, КМ отопление 1, КМ отопление 2, КМ отопление 3 нажать кнопку.

3.3.6. Кнопки клавиатуры панели ПКУ(см. приложение 3).

При нажатии любой из кнопок клавиатуры должен слышаться сигнал нажатия кнопки и на клавиатуре включиться соответствующая индикация.  Кнопки «Сброс защиты 1», «Сброс защиты 2» не используются.

Кнопками клавиатуры включается:

- освещение в кабине водителя,

- габаритные огни вагона,

- маршрутный указатель,

- задние противотуманные фары,

- освещение салона

- обогрев лобового стекла,

- обогрев зеркал заднего вида,

- обогрев салона,

- обогрев сидения водителя,

- бортовой преобразователь 550/24 В

- диагностика,

- тэн лобового стекла,

- АСКП,

- кондиционер,

- вентиляция салона (левый и правый борт),

- включение вентиляции в кабине,

- обогрев кабины водителя.

3.4. На клавиатуре панели предусмотрена светодиодная индикация состояния предохранителей (контр.прехохр.), состояние тормозов, наличие +550 В, наличие     +24 В. На рисунке ниже показано расположение индикации тормозов.

3.5. Работа освещения

Существует  4 секции освещения. Для каждой секции своя кнопка  включения  на клавиатуре панели. В случае пропадания напряжения контактной сети 550 В при включенном освещении через минуту автоматически выключится полвина освещения, а затем через две минуты вторая половина. После прохождения автоматического цикла повторное включение освещения возможно только после подачи    550 В.

3.6. Работа отопления салона

Отопление салона состоит из трех групп обогревателей.  В зависимости от температуры в салоне автоматически включается необходимое количество обогревателей.

Отопление 1: Интервал температуры в салоне  17 - 19°С.

Отопление 2: Интервал температуры в салоне  14 - 16°С.

Отопление 3: Интервал температуры в салоне  12 - 15°С.

Точность измерения температуры ± 2º С.

При включенном отоплении салона блок автоматически поддерживает регулировку температуры в салоне.

3.7. Вентиляция кабины

Включение вентиляции в кабине производится кнопкой «+» или «-» управления вентилятором кабины на клавиатуре. Загорается при этом  индикация  кнопки «Вентиляция кабины» и индикатор «А» в ряду индикации управления вентилятором. Нажимая кнопки  («+»  и «-»)  управления вентилятором кабины, можно увеличивать поток воздуха от 20 до 100%.

Для выключения вентиляции кабины нажать кнопку клавиатуры  «Вентиляция кабины».

3.8. Отопление кабины

Включение отопления кабины производится кнопкой  «+» или «-» управления температурой обогрева кабины. Включается  соответствующая индикации (вентиляция кабины, А, контроль температуры 16).

Нажимая кнопки  (+ и -) управления температурой и (+ и -) вентиляцией кабины,  можно регулировать температуру и скорость воздушного потока.

Для выключения отопления кабины нажать кнопку «Вентиляция кабины» на клавиатуре панели. В течение 30 секунд будет происходить додув калорифера вентилятором.

3.9.  Подключение межвагонной связи

Панель предусматривает трансляцию различных команд и сигналов по сцепке вагонов и с блоком БУ по протоколу CAN.

- Управление фонарями  заднего хода вагона

- Управление фонарями габаритных огней

- Управление задними противотуманными фонарями

- Управление фонарями стоп-сигналов (тормоз)

- Управление питанием маршрутных указателей

- Управление фонарями поворотов

- Питание радиофикации

- Управление освещением салона

- Управление отоплением  салона

- Управление вентиляцией салона

- Управление  дверьми  вагона

- Управление освещением подножек открытых дверей

- Управление «Вызов Водителя»

При подключении в сцепке на ведущем вагоне панель должна быть включена в режиме ведущий (нажата кнопка ведущий/ведомый). На ведомом вагоне кнопка панели ведущий/ведомый должна быть отжата.

3.10. Сервисные режимы

Панель предусматривает возможность включения сервисных режимов.

3.10.1.  Первый режим -  режим контроля целостности сети. Отражает наличие связи между элементами     системы (наличие связи между вагонами).

Включение – нажать и удерживать кнопку клавиатуры «Кабина» не менее пяти секунд до     звукового сигнала. Мигание соответствующих индикаторов на клавиатуре свидетельствует о  составе  и  работоспособности элементов системы.

«Кабина»  - первый вагон,

«Габариты» - второй вагон,

«Маршрутный указатель» - третий вагон.

Выключение – автоматически через 15 секунд.

3.10.2. Режим отключения звукового сигнала  при отсутствии напряжения контактной  сети 550 В.

Позволяет отключить звуковой сигнал и управлять освещением салона после  его автоматического отключения.

Включение -  нажать и удерживать кнопку клавиатуры панели  «БП» не менее пяти секунд до   звукового сигнала.

Выключение – автоматически после появления 550 В, либо при повторном нажатии   кнопки «БП» не менее пяти секунд до звукового сигнала.

3.10.3.  Режим аварийного открытия дверей при отсутствии сигнала тормозов.

Позволяет в любой ситуации с соблюдением мер безопасности (система двух рук) открыть     любую исправную дверь.

Открытие  – левой рукой нажать и удерживать кнопку клавиатуры панели «Диагностика» не менее двух секунд до звукового сигнала. Не отпуская кнопку  «Диагностика»,  правой рукой нажать выключатель открытия нужной двери или дверей.

Закрытие – закрытие происходит  аналогично.

3.10.4. Режим включения отопления салона при любой температуре в салоне.

Позволяет включить все калориферы  салона при любой температуре воздуха в салоне. Для включения режима нажать и удерживать кнопку клавиатуры панели «Отопление салона» в течение 5 секунд.

Для выключения режима – нажать кнопку клавиатуры панели   «Отопление салона».

Приложение 1

Приложение 2

## Приложение 3