ПЕРЕГОВОРНОЕ  УСТРОЙСТВО

ПУ-2  КНМД.424300.003

(в салоне транспортного средства)

##### ПАСПОРТ

КНМД.424300.003 ПС

(с инструкцией по эксплуатации)

Предприятие   “Модуль”

- Основные сведения об изделии

Переговорное устройство применяется в салонах транспортных средств для вызова и переговоров пассажиров, в том числе и инвалидов, с водителем. Комплект поставки:

| Наименование | Месторасположение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Устройство переговорное ПУ-1 КНМД.424300.002 | Кабина водителя | 1 |
| Устройство переговорное ПУ-2 КНМД.424300.003 | Салон транспортного средства | 2 |

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

2.4. Напряжение питания                                                         24 В

2.5. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

2.6. Габаритные размеры  ПУ-1                                185 х90х42 мм

2.7. Габаритные размеры  ПУ-2                                 160х80х32 мм

3. Инструкция по эксплуатации

1. Для вызова водителя нажать и отпустить кнопку вызова водителя на переговорном устройстве, расположенном в салоне транспортного средства.

2. Звуковой сигнал вызова водителя прозвучит в салоне и кабине водителя.

3. Для ответа водитель должен нажать кнопку «разговор»  и, удерживая её, связаться с пассажиром. При отпускании кнопки, переговорное устройство в кабине водителя переключается на прием связи из салона.

4. Для окончания связи, водитель должен нажать кнопку «отбой».

5.  Сервисный режим для изменения общей громкости звука.

Для входа в режим нажать и удерживать одновременно кнопки «Отбой» и «Разговор» на переговорном устройстве в кабине водителя. Нажимая кнопки «Отбой» (увеличение громкости) или «Разговор» (уменьшение громкости) установить необходимую громкость. Громкость меняется одновременно в салоне и в кабине. Чем больше горит светодиодов на блоке, тем больше громкость.

Для выхода из режима одновременно	нажать кнопки «Отбой» и «Разговор».

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На комплект переговорного устройства устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу переговорного устройства в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя переговорного устройства в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки его предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

5. Свидетельство о приемке

Переговорные устройства ПУ-2 заводские номера __________ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

ОТК

__________________________                _________________ 2013  г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Устройство переговорное ПУ-2 | 2 |
| Паспорт | 1 |

Подключение переговорного устройства