Педаль транспортная ПТ-3

(педаль тормоза)

КНМД.455700.003

##### ПАСПОРТ КНМД.455700.003 ПС

Предприятие   “Модуль”

- Основные сведения об изделии

Педаль транспортная ПТ-3 применяется как педаль тормоза в электротранспорте.  В педали используются датчик конечного положения 2111-3706040 и датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ 39.3855 (212-1448200). Педаль тормоза поставляется с клапаном тормозным подпедальным  100-3514208.

2. Технические характеристики

2.1.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

2.2.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

2.3. Напряжение питания датчиков                                     12 В

2.4. Допустимые отклонения напряжения питания          11-13  В

2.5. Максимальный ток датчика конечного положения       40 мА

2.6. Максимальный угол отклонения                                   35 градусов

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На педаль ПТ-3 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу педали в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки  предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

4. Свидетельство о приемке

Педаль транспортная ПТ-3  заводской номер: _________  изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признана  годной для эксплуатации.

ОТК

____________________                   ___________ 2013  г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочная ведомость

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Педаль транспортная ПТ-3 | 1 |
| Паспорт | 1 |