СВЕТИЛЬНИК ТРАНСПОРТНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

СТД-12370

ПАСПОРТ

(совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации)

ПЖСИ.346140.008-06 ПС

Предприятие «Модуль»

1. Назначение.

Светильник СТД-12370   (СТД-12370-2ДАЛ) предназначен для освещения салонов транспортных средств. Светильник используется в сети постоянного тока напряжением   24 В. Климатическое исполнение   УХЛ категория 2 по ГОСТ 15150. Светильник с двумя динамиками, режимом аварийного освещения, с использованием светодиодных линеек в качестве источника света. Светильник накладного типа, монтаж светильника на транспортном средстве производится по месту, используя рекомендованные зоны крепления.

2. Технические характеристики

2.2.1. Напряжение питания                                        24В

2.2.2. Допустимые отклонения напряжения питания                16...30В

2.2.3. Ток потребления 	   6 А

2.2.4. Допустимые отклонения тока потребления                     7…8 А

2.2.5. Максимальная мощность нагрузки                   21 линейка по …Вт

2.2.6. Тип нагрузки  -                     светодиодная линейка 16-550STW8Q

2.2.7. ПВ                                                         100%

2.2.8. Сопротивление динамиков                             4 Ом

2.2.9. Количество динамиков на светильник                 2 шт.

2.2.10. Тип динамиков                                    FR 0039

2.2.11. Масса светильника                                            кг.

2.2.12. Габаритные размеры                                    103х43х12370 мм

3. Комплект поставки

В комплект поставки для освещения вагона 71-623 входят:

- СТД-12370                                                   - 2 шт.

-паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией

по эксплуатации                                              1 на вагон

-упаковка                                                          1

4. Меры безопасности

При проведении работ связанных с настройками, проверками и  испытаниями пользоваться “ Общими требованиями безопасности“ ГОСТ 12.2.007.0. Светильник не требует специальных мер по утилизации.

5. Характерные неисправности

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Светодиод не загорается | Обрыв (или замыкание) в цепи светодиодов | Восстановить цепь (устранить замыкание) |

6. Сведения о рекламациях

При выходе из строя преобразователя в линии освещения в период гарантийных  обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или отправки блока предприятию изготовителю.

Адрес изготовителя: 456320  Челябинская обл.  г.Миасс-20

ул. Молодежная 8а.  ООО "МОДУЛЬ" (351-3) 53-32-89

7.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие СТД-12370 требованиям ПЖСИ.346140.008 ТУ  при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

8. Установка комплекта освещения

Для монтажа необходимо выполнить следующие операции:

Снять со светильника светорассеиватели, крышки (боковые и динамика).

Закрепить основания к потолку транспортного средства. Зоны крепления светильника указаны на рисунке ниже.

- Выполнить электромонтаж в соответствии с маркировкой на сборочных единицах. Минус имеет электрическую связь с корпусом светильника.

- Убедится в правильности электромонтажа. Подать на линию освещения питание. Светодиоды в светильнике должны загореться.

- Одеть на основание светорассеиватель и установить крышки.

- Закрепить крышки саморезами.

9.  Замена перегоревшего преобразователя

Для замены преобразователя необходимо выполнить следующие операции:

- Снять светорассеиватель с основания. Для этого необходимо открутить  саморежущие шурупы по бокам крышек. Снять с основания крышки и светорассеиватель.

- Снять преобразователь. Если преобразователь прикреплен к основанию заклепками, то необходимо высверлить их.

- Установить исправный преобразователь. Для этого высверлить два отверстия в основании по месту и закрепить его саморезами.

10. Замена неисправного светодиода

1. Определить неисправный светодиод.

2. Отпаять провода питания светодиода.

3. Высверлить заклепки. Поменять светодиод, закрепив исправный светодиод заклепками.

4. Восстановить провода питания светодиода.

11. Свидетельство о приемке

СТД-12370  серийный номер № ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признан  годным  для эксплуатации.

ОТК

__________________                      _____________ 20____ г.

личная подпись                           дата выпуска

Упаковочный лист на светильник  СТД-12370

| Наименование | Количество шт. |
| --- | --- |
| СТД-12370 | 2 |
| Паспорт | 1 |