### ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТИСА-5

КНМД.424300.005

##### ПАСПОРТ

Предприятие   “Модуль”

1. Основные сведения об изделии

Транспортная информационная система ТИСА-5 (далее система) предназначена для информирования пассажиров о параметрах маршрута следования транспортного средства.

Функции системы:

- отображение номера маршрута,

- двухстрочное отображение маршрута следования (начальная – конечная остановка),

- двухстрочное отображение названия текущей и следующей остановок,

-отображение служебной и прочей информации,

- звуковое оповещение остановок, служебной и прочей информации.

2. Комплектность

| № п/п | Наименование блока | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Табло двухстрочное переднее (переднее, боковое) ТДП -1 | 2 |
| 2 | Табло двухстрочное заднее (номер) ТДЗ-1 | 1 |
| 3 | Табло светодиодное (бегущая строка) ТСБ-1 | 1 |
| 4 | Автоинформатор АИ-с SD- картой | 1 |
| 5 | Кабельная вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В18 | 4 |
| 6 | Микрофон с кабелем | 1 |
| 7 | Паспорт | 1 |
| 8 | Упаковка | 1 |

Необходимое программное обеспечение для формирования маршрута и инструкция по эксплуатации «ТИСА-5» находятся на карте памяти SD.

3. Технические характеристики

3.1. Автоинформатор АИ-1

1. Напряжение питания                                                               24 В

2. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

3.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

4.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

5. Степень защиты                                          -   IP 51 ГОСТ 14254

6. Параметры дискретизации сигнала   - моно, 32 кГц, 16 бит.

7. Носитель информации                                      – съемный, SD

8. Поддерживаемые файловые системы  - FAT12, FAT16, FАТ 32

9. Имена файлов  DOS- совместимые, англоязычные,

10. Передача данных -  CAN  500 кГц,

11. Максимальное количество маршрутов – 100

12. Выходная мощность на нагрузке 4 Ом, не менее, Вт               - 20

13. Управление – кнопки: воспроизведение, перемотка, громкость

14. Запись на носитель SD – через адаптер с персонального компьютера

15. Пределы регулирования громкости, не менее, дБ  - 40

16. Габаритные размеры – 124х94х42 мм

3.2. Табло светодиодное ТДП -1

1. Напряжение питания                                                               24 В

2. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

3.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

4.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

5. Степень защиты                                          -   IP 51 ГОСТ 14254

6. Разрешение, точек                                             16*128

7. Шаг между точками, мм                                            10 мм

8. Цвет свечения -                                                               зеленый

9. Передача данных   -                                                    CAN 500 кГц

10. Максимальная потребляемая мощность, Вт  -              96

11. Габаритные размеры,  мм                                         1280х162х45

3.3. Табло светодиодное ТДЗ -1

1. Напряжение питания                                                               24 В

2. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

3.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

4.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

5. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

6. Разрешение, точек                                                          16х32

7. Шаг между точками, мм                                            10 мм

8. Цвет свечения -                                                               зеленый

9. Передача данных   -                                                    CAN 500 кГц

10. Потребляемая мощность, Вт  -                                       24

11. Габаритные размеры,  мм                                         325х162х45

3.4. Табло светодиодное ТСБ -1

1. Напряжение питания                                                               24 В

2. Допустимые отклонения напряжения питания               16…30 В

3.  Климатическое исполнение                       -   У 2  ГОСТ 15150

4.  Диапазон рабочей температуры             -  от минус 40 (С до плюс 50 (С

5. Степень защиты                                          -   IP 51  ГОСТ 14254

6. Разрешение, точек                                                       8х96

7. Шаг между точками, мм                                            7,62 мм

8. Цвет свечения -                                                               красный

9. Передача данных   -                                                    CAN 500 кГц

10. Максимальная потребляемая мощность, Вт  -                30

11. Габаритные размеры,  мм                                         751х84х55

4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. На ТИСА-5 устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев   со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

4.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу ТИСА-5  в случае несоблюдения правил эксплуатации.

4.3. При выходе из строя системы  в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки предприятию-изготовителю.

Адрес предприятия – изготовителя:

456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,

ул. Молодежная 8-а

ООО «Модуль»

тел. (351-3)  53-32-89

WWW.модуль-миасс.рф

5. Свидетельство о приемке

ТИСА-5  заводской номер: _____________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и   признана  годной  для эксплуатации.

__________________________                _________________2013 г.

личная подпись                                     дата выпуска

Упаковочный лист

на транспортную информационную систему ТИСА-5  № ________

| № п/п | Наименование блока | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Табло двухстрочное переднее (переднее, боковое) ТДП -1 | 2 |
| 2 | Табло двухстрочное заднее (номер) ТДЗ-1 | 1 |
| 3 | Табло светодиодное (бегущая строка) ТСБ-1 | 3 |
| 4 | Автоинформатор АИ-с SD- картой | 1 |
| 5 | Кабельная вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В18 | 4 |
| 6 | Микрофон с кабелем | 1 |
| 7 | Паспорт | 1 |
| 8 | Упаковка | 1 |

Дата выпуска ________2013 г.     Упаковщик _____________