Инструкция по эксплуатации транспортной информационной системы ТИСА – 1 (с датчиками температуры)

1. Основные сведения об изделии

Транспортная информационная система ТИСА-1 (далее система) предназначена для информирования пассажиров о параметрах маршрута следования транспортного средства (ТС).

Функции системы:

- отображение номера маршрута,

- отображение маршрута следования (начальная – конечная остановка),

- отображение названия текущей и следующей остановок,

- отображение температуры воздуха в салоне и на улице,

-отображение прочей информации,

- звуковое оповещение остановок, служебной и прочей информации с SD – карты и с микрофона.

Состав комплекта поставки «ТИСА-1»:

| № п/п | Наименование блока | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоинформатор АИ -1.00.000 | 1 |
| 2 | Карта памяти SD | 1 |
| 3 | Табло светодиодное ТСП -1.00.000 (переднее, боковое) | 2 |
| 4 | Табло светодиодное ТСН-1.00.000 (номер) | 1 |
| 5 | Табло светодиодное ТСБ-1.00.000 (бегущая строка) | 1 |
| 6 | Кабель для подключения автоинформатора | 1 |
| 7 | Кабельная вилка КР2-16J7P-G | 4 |
| 8 | Микрофон с кабелем | 1 |
| 9 | Кронштейн | 3 |
| 10 | Датчик температуры воздуха 2115-3828210 с кабелем | 2 |
| 11 | Паспорт | 1 |
| 12 | Упаковка | 1 |

Монтаж ТИСА -1 на транспортном средстве осуществляется в соответствии со схемой подключения ТИСА-1.00.000 Э3.

1.1.  Автоинформатор предназначен для хранения звуковой и графической информации в цифровом виде на съемной SD карте и передачи ее посредством шины CAN в салон и на табло пассажирского транспортного средства в автоматическом и ручном (микрофон) режимах. Автоинформатор поддерживает работу по «СМЕ».

К автоинформатору предусмотрено подключение внешней кнопки «Воспроизведение», которую можно расположить в любом удобном месте для водителя.

1.2. Табло светодиодное  ТСП -1.00.000 (переднее, боковое) – предназначено для отображения графической информации о номере и названии маршрута. Табло располагают на передней (лобовой) и боковой частях транспортного средства. Информация считывается снаружи ТС.

1.3. Табло светодиодное  ТСН -1.00.000 (номер) – предназначено для отображения графической информации о номере маршрута. Табло располагают на задней части транспортного средства. Информация считывается снаружи ТС.

1.4. Табло светодиодное  ТСБ -1.00.000 (бегущая строка) – предназначено для отображения графической информации в салоне транспортного средства, температуры воздуха в салоне и на улице. Порядок отображения информации задается при программировании маршрута и рекламной информации.

2. Управление системой ТИСА -1.

2.1. Подайте питание.

2.2. Вставьте SD-карту в гнездо до щелчка.

2.3. Управление автоинформатором осуществляется посредством кнопок:

перемотка назад/ выбор маршрута,

воспроизведение очередной остановки/ выход в начало маршрута/ фиксация выбранного маршрута

уменьшение громкости/ перемещение назад по меню выбора номера маршрута

увеличение громкости/ перемещение вперед по меню выбора номера маршрута

2.4. Для выбора маршрута следования нажмите и удерживайте не менее 5 секунд кнопку «Перемотка»   .  Далее следуйте голосовым инструкциям автоинформатора.

2.5. Для оповещения следующей остановки коротко нажмите кнопку «Воспроизведение»  .  Для перехода к предыдущей остановке коротко  нажмите кнопку «Перемотка» .

2.6. Регулировка громкости микрофона предназначена для выравнивания  уровня громкости сигнала с микрофона и сигнала с автоинформатора. Регулировка осуществляется при включенном микрофоне   кнопками  «Уменьшение»    и «Увеличение» .

При выключенном микрофоне данными кнопками выполняется одновременное регулирование громкости  сигнала с микрофона и сигнала с автоинформатора.

2.7. Для установки системы в любой момент времени в начало выбранного маршрута нажмите и удерживайте не менее 5 секунд кнопку   «Воспроизведение».

2.8. При отключении напряжения питания или при извлечении SD-карты работа системы прерывается. При востановлении питания или установки SD карты на место работа системы возобновляется с прерванного места.

2.9. Для передачи информации через микрофон перевести переключатель на микрофоне в положение «ON». По завершении – в положение «OFF».

3. Создание маршрутов

3.1.  На одну SD карту можно записать до 100 маршрутов. Каждому маршруту должна соответствовать своя папка с набором обязательных файлов. Желательно, чтобы имя папки содержало номер маршрута.

Имя папки должно быть написано латинскими буквами и цифрами, содержать не более 8 символов.

Пример:

3.3. В состав папки должны входить следующие файлы:

- ost.txt (обязательное название файла) – содержит номер маршрута, название маршрута, перечень остановок;

- 01.wav    ……    XХX.wav (обязательное название файла) – звуковые файлы, содержащие название данной и следующей остановок. Количество файлов должно соответствовать количеству остановок.

***.txt – текстовые  файлы, содержащие выводимую на бегущую строку информацию. Которую необходимо привязать к конкретной остановке.

********.wav – звуковые файлы, содержащие рекламную или служебную информацию. Имена файлов должны быть написаны латинскими буквами и цифрами. Количество символов в имени файла не менее 2 и не более 8.

number.wav (обязательное название файла) – звуковой файл для выбора маршрута.

script.txt (обязательное название файла) -   файл, позволяющий привязать информацию к определенной остановке.

REK  -  папка рекламных файлов (имя  папки латинскими буквами). Папка  должна находиться в папке каждого маршрута.

3.3.1. В состав папки с рекламными файлами должны входить:

***.txt – текстовые  файлы, содержащие выводимую на бегущую строку информацию, предназначенную для постоянного отображения вне зависимости от остановок.

rscript.txt (обязательное название файла) -  список воспроизводимых файлов в порядке следования.

number.wav (обязательное название файла) – звуковой файл для изменения маршрута. Пример: «Для изменения маршрута нажмите громкость».

Пример содержимого папки REK на рисунке .

3.4. Сформированная папка  с маршрутом записывается на SD карту.

Пример содержимого папки М48:

4.  Примеры написания файлов.

4.1. Файл ost.txt для маршрута № 3. Файл используется для отображения на переднем и боковом табло, на бегущей строке данной  текстовой информации.

Существует два варианта составления  маршрута.

ПРИМЕР №1 (однократное нажатие кнопки при подъезде к остановке):

3 \\Вокзал\\Стадион\\

1 Остановка Вокзал.\\Следующая остановка Улица Степана Разина.

2 Остановка Улица Степана Разина.\\Следующая остановка Улица Ильменская.

3 Остановка Улица Ильменская.\\Следующая остановка Улица Ферсмана.

4 Остановка Улица Ферсмана.\\Следующая остановка Предзаводская площадь.

5 Остановка Предзаводская площадь.\\Следующая остановка Восточная проходная.

6 Остановка Восточная проходная.\\Следующая остановка Улица Жуковского.

7 Остановка Улица Жуковского.\\Следующая остановка Гостиница «Нептун».

8 Остановка Гостиница «Нептун».\\Следующая остановка Стадион. Конечная.

9 Остановка Стадион. Конечная.

10 STOP Остановка Стадион.\\Следующая остановка Гостиница «Нептун».

11 Остановка Гостиница «Нептун».\\Следующая остановка Улица Жуковского.

12 Остановка Улица Жуковского.\\Следующая остановка Восточная проходная.

13 Остановка Восточная проходная.\\Следующая остановка Предзаводская площадь.

14 Остановка Предзаводская площадь.\\Следующая остановка Улица Ферсмана.

15 Остановка Улица Ферсмана.\\Следующая остановка Улица Ильменская.

16 Остановка Улица Ильменская.\\Следующая остановка Улица Степана Разина.

17 Остановка Улица Степана Разина.\\Следующая остановка Вокзал. Конечная.

18 Остановка Вокзал. Конечная.

19 END

Максимальное количество символов номера  маршрута – четыре. Номер обязательно должен начинаться с цифры.

Строки остановок должны идти подряд. После порядкового номера остановки (он нигде не отображается) должен идти один пробел. Точек не должно быть после порядкового номера.

Далее  следует слово «остановка» и  название текущей остановки. Далее знак \\, слова «следующая остановка» и название следующей остановки.  Максимальное количество символов для строки – 512. Обязательна точка в конце фразы и  не более одного пробела. Строка должна обязательно заканчиваться переводом строки .

STOP (обязательно заглавными буквами) – признак начала второй половины маршрута. После STOP – пробел.

END (обязательно заглавными буквами) признак конца списка остановок. Ставится всегда отдельной строкой. Точка в конце строки не нужна.

ПРИМЕР №2 (двойное нажатие кнопки – при подъезде и при отправлении):

3 \\Вокзал\\Стадион\\

1 Остановка Вокзал.

2 Следующая остановка Улица Степана Разина.

3 Остановка Улица Степана Разина.

4 Следующая остановка Улица Ильменская.

5 Остановка Улица Ильменская.

6 Следующая остановка Улица Ферсмана.

7 Остановка Улица Ферсмана.

8 Следующая остановка Предзаводская площадь.

9 Остановка Предзаводская площадь.

10 Следующая остановка Восточная проходная.

11 Остановка Восточная проходная.

12 Следующая остановка Улица Жуковского.

13 Остановка Улица Жуковского.

14 Следующая остановка Гостиница «Нептун».

15 Остановка Гостиница «Нептун».

16 Следующая остановка Стадион. Конечная.

17 Остановка Стадион. Конечная.

18 STOP Остановка Стадион.

19 Следующая остановка Гостиница «Нептун».

20 Остановка Гостиница «Нептун».

21 Следующая остановка Улица Жуковского.

22 Остановка Улица Жуковского.

23 Следующая остановка Восточная проходная.

24 Остановка Восточная проходная.

25 Следующая остановка Предзаводская площадь.

26 Остановка Предзаводская площадь.

27 Следующая остановка Улица Ферсмана.

28 Остановка Улица Ферсмана.

29 Следующая остановка Улица Ильменская.

30 Остановка Улица Ильменская.

31 Следующая остановка Улица Степана Разина.

32 Остановка Улица Степана Разина.

33 Следующая остановка Вокзал. Конечная.

34 Остановка Вокзал. Конечная.

35 END

Максимальное количество символов номера  маршрута – четыре. Номер обязательно должен начинаться с цифры.

Строки остановок должны идти подряд.

Порядковый номер строки (он нигде не отображается):  один пробел, слова «остановка» и  название текущей остановки.

Следующая строка: порядковый номер строки, один пробел,  слова «следующая остановка» и название следующей остановки.

Точек не должно быть после порядкового номера строки.

Максимальное количество символов для строки – 512. Обязательна точка в конце фразы и  не более одного пробела. Строка должна обязательно заканчиваться переводом строки .

STOP (обязательно заглавными буквами) – признак начала второй половины маршрута. После STOP – пробел.

END (обязательно заглавными буквами) признак конца списка остановок. Ставится всегда отдельной строкой. Точка в конце строки не нужна.

4.2. Формирование рекламного текстового файла.

Текстовый файл с расширением txt, размером не более 2000 символов.

Каждая реклама в отдельном файле.

Пример: «Уважаемые пассажиры!  Соблюдайте правила проезда в транспортном средстве, своевременно оплачивайте проезд».

Текстовая информация может выводиться разными шрифтами.

<&F1(пробел) текст>  - информация выводиться тонким шрифтом.

<&F0(пробел) текст>  - информация выводиться толстым шрифтом.    Если перед текстом нет информации о шрифте, то текст выводится толстым шрифтом.

<&P10(пробел) текст (12 или меньше символов)>  - остановка текста на 10 секунд. Максимальное время остановки – 99 секунд.  Для задания 5 секунд – задать 05.

Пример:

<&F1 Приходите к нам учиться!>

<&P10  т. 256-10-22>

4.3. Формирование файла script.txt для маршрута

Файл должен начинаться с командной строки.  Количество и номера  остановок должны соответствовать файлу ost.txt. Номера остановок должны идти попорядку, без пропуска.  Если на данной остановке нет звуковой или текстовой информации, строка остается пустой.

После номера строки – один пробел, название файлов в кавычках, через запятую. В конце строки не более одного пробела. Строка должна обязательно заканчиваться переводом строки .

ПРИМЕР:

BT:(MO)2(RАВRMN)0     PATH_REKLAMA:/M48/REK/

1

2 "Konsalt.wav","Konsalt.txt"

3 "ASKP6(2).wav","oplata.wav"

4 "kon5-10.wav"

5 "DIAGNOST.wav","Konsalt.txt"

6 "kol55_2.wav"

7 "ustupait.wav"

8 "kon5-10.wav"

9 "veshi.wav"

10 "Patrul.wav"

11 "YarmVak.wav"

12 "work6.wav"

13 "kon5-10.wav"

14 "DIAGNOST.wav"

15 "ASKP6(2).wav"

16

17 "tel-trol.wav"

18 "veshi.wav"

19

20 "kon5-10.wav"

21

4.3.1. Командная строка - задается порядок вывода информации на бегущую строку. Все символы командной строки заглавные латинские буквы и цифры.

BT:(MO)2(RАВRMN)0        PATH_REKLAMA:/M48/REK/

Где М – номер маршрута

О – текущая остановка

N – следующая остановка

R – текстовая информация из папки REK

S –  признак привязки текстовой информации к конкретной остановке

А - температура на улице

В – температура в салоне

PATH_REKLAMA:/M48/REK/ - указывается путь нахождения папки REK с текстовой информацией (папка REK  находится в папке М48).

Командную строку можно менять так,  как вам необходимо, порядок  букв не важен.

Если в командной строке есть команда REKLAMA_ONLY (в любом месте), то в этом случае  на бегущей строке будет воспроизводиться только информация из папки REK в непрерывном кольцевом режиме.

Примеры:

- BT:(MO)2(RАВRMN)0       - информация на бегущую строку будет выводиться в следующем виде : (маршрут - текущая остановка) 2 раза – (очередной текстовый файл из списка rscript.txt- температура на улице- температура в салоне -следующий текстовый файл из  списка - rscript.txt – маршрут – следующая остановка) - все это отображается по кругу до следующего нажатия кнопки автоинформатора «Воспроизведение».

- BT:MO (SRАВMN)0   -     маршрут – текущая остановка – (привязанный к остановке текстовый файл из script.txt- очередной текстовый файл из списка rscript.txt -  температура на улице- температура в салоне – маршрут – следующая остановка) все это по кругу до следующего нажатия кнопки автоинформатора «Воспроизведение».

Порядок записи управляющих символов произвольный.

4.3.2. Температура салона и улицы выводится только тонким шрифтом, статически, на 20 секунд.

Пример: в салоне +20º С  на улице +18º С

4.4. Формирование файла rscript.txt

В порядке    необходимом для  воспроизведения  располагаются названия текстовых файлов с информацией.  Каждое название  на отдельной строке, заканчивающейся переводом строки . Строка не должна начинаться пробелом.

Пример:

r1.txt

r2.txt

r3.txt

r4.txt

r5.txt

r6.txt

r7.txt

r8.txt

4.5. Формирование звуковых файлов.

Для записи звуковых файлов (***.wav) предлагаем использовать русифицированную бесплатную версию программы «AUDACITY».

Рекомендуемый формат звукового файла – MS ADPCM 32 кГц моно, 4 бит.

Допустимый формат звукового файла – моно,  с частотой 16-48 кГц, 8 или 16 бит.

Для более качественной записи рекомендуем использовать USB микрофон для компьютеров. Например, микрофон Logitech A-0186A (или аналогичный) Цифровая технология USB и система шумоподавления позволяет получить более качественный звук без дополнительной обработки сигнала.

Пример звукового файла number.wav : «Для выбора маршрута №3 нажмите – воспроизведение. Для изменения маршрута – громкость.»

Пример звукового файла первой остановки: «Трамвай следует по третьему маршруту от железнодорожного вокзала до стадиона. Следующая остановка – улица Степана Разина».

Пример звукового файла последующих остановок : « Остановка улица Степана Разина. Следующая остановка – улица Ильменская».

По всем вопросам обращаться в ООО «Модуль». Тел. 8-/3513/-53-32-89

modulmiass@mail.ru