Система защиты, контроля и управления низковольтными цепями вагона.

Панель контроля и управления ПКУ-5 выполняет следующие функции:

- Защита низковольтных цепей плавкими предохранителями, индикация состояния предохранителей

- Питание фар

- Управление фонарями  заднего хода вагона

- Управление фонарями габаритных огней

- Управление задними противотуманными фонарями

- Управление фонарями стоп-сигналов (тормоз)

- Управление освещением кабины водителя

- Управление обогревом и вентиляцией кабины водителя

- Управление обогревом сидения водителя

- Управление обогревом зеркал

- Управление обогреваемым лобовым стеклом и тэном стекла.

- Управление питанием маршрутных указателей

- Управление фонарями поворотов

- Питание омывателя

- Питание очистителя

- Управление и индикация состояния  привода пантографа

- Управление питанием секций 1 и 2.

- Управление АВ1 и АВ2.

- Управление ведущий/ведомый, отключение блокировки хода.

- Питание  и управление звонком.

- Питание розеток в кабине и салоне

- Питание радиофикации

- Управление освещением салона (режим энергосбережения при пропадании 550 В)

- Контроль температуры в кабине и салоне вагона

- Управление вентиляцией салона

- Автоматическое управление отоплением салона

- Автоматическое управление контакторами КМ 102, КМ 104, КМ калорифер, КМ отопление 1,  КМ отопление 2, КМ отопление 3

- Отключение контакторов КМ 102, КМ 104, КМ калорифер, КМ отопление 1,

КМ отопление 2, КМ отопление 3 по команде «откл. БКВ»

- Управление питанием диагностики

- Управление питанием кондиционера

- Управление резервной нагрузкой

- Индикация «+24»

- Индикация 550В

- Индикация состояния тормозов

- Управление  и питание дверей вагона

- Управление аварийным открытием дверей

- Управление освещение подножек открытых дверей

- Управление «Вызов Водителя»

- Трансляция различных команд и сигналов по сцепке вагонов и с блоком БУ по протоколу CAN.

Описание работы.

- Управление фонарями в режиме заднего хода вагона включается сигналом   с БУ. Питание фар защищено предохранителем.

- Управление фонарями габаритных огней осуществляется кнопкой «габариты» на клавиатуре панели. Питание габаритных огней защищено предохранителем.

- Управление задними противотуманными фонарями осуществляется кнопкой «фары противот.» на клавиатуре панели. Питание задних  противотуманных фонарей защищено предохранителем.

- Управление фонарями стоп-сигналов (тормоз) осуществляется сигналом  с БУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление освещением кабины водителя осуществляется кнопкой «кабина» на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление  вентиляцией кабины водителя: включение вентиляции осуществляется кнопками «+вент»  или «-вент» на клавиатуре ПКУ. Регулирование воздушного потока проводят теми же кнопками. Выключение – кнопкой «вентиляция кабины» на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление обогревом кабины водителя:                                                                         Обогрев кабины водителя включается кнопкой «+ t» или «-t». Одновременно с калорифером включается и вентилятор. Регулировка температуры воздушного потока проводится кнопками «+ t» и «-t», мощность потока - кнопками  «+вент»  и «-вент» на клавиатуре ПКУ. Выключение обогрева – кнопкой «вентиляция кабины». После выключения обогрева кабины, происходит додув тэнов калорифера в течение 30 секунд.

- Управление обогревом сидения водителя осуществляется кнопкой «сидение» на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление обогревом зеркал осуществляется кнопкой «зеркало» на  клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление обогреваемым лобовым стеклом осуществляется кнопкой «стекло» на клавиатуре ПКУ. При включении срабатывает КМ-104,  подключая преобразователь питающий обогреватель стекла.

- Управление тэном стекла осуществляется кнопкой «тэн стекло» на клавиатуре ПКУ.

- Управление преобразователем 550/24В осуществляется кнопкой «БП» на клавиатуре ПКУ. При включении срабатывает КМ-102,  подключая преобразователь.

- Управление питанием маршрутных указателей осуществляется кнопкой «маршр. указатель» на  клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление поворотами осуществляется переключателем,  расположенным на торпеде. Питание защищено предохранителем.

- Питание омывателя защищено предохранителем.

- Питание очистителя защищено предохранителем.

- Управление и индикация привода пантографа. Нажимая и удерживая в верхнем положении тумблер «пантограф» до загорания светодиода, приводим пантограф в крайнее верхнее положение. Нажимая и удерживая в нижнем положении тумблер «пантограф» до загорания светодиода, приводим пантограф в крайнее нижнее положение. Питание защищено предохранителем.

- Питание секций 1 и 2 защищено автоматами АЗС.

- На панели находятся кнопки включения и отключения АВ1, АВ2, кнопка переключения ведущий/ведомый и кнопка отключения блокировки хода.

- Питание звонка защищено предохранителем, управление происходит сигналом с БУ и пульта водителя.

- Питание розеток в кабине и салоне защищено предохранителями.

- Питание радиофикации защищено предохранителем

- Управление освещением салона осуществляется кнопками «освещение салона» на клавиатуре ПКУ. Кнопками 1,2 включается освещение по одному борту, кнопками 2 и 3 по другому.

В случае пропадания напряжения контактной сети 550 В при включенном освещении через минуту автоматически выключится полвина освещения, а затем через две минуты вторая половина. После прохождения автоматического цикла повторное включение освещения возможно только после подачи 550 В, либо в сервисном режиме №2.  Питание защищено предохранителем.

- Управление Вентиляцией салона осуществляется кнопками «вент. салона» на клавиатуре ПКУ. Кнопкой 1 включается вентиляция по одному бору, кнопкой 2 по другому. Питание защищено предохранителем.

- Управление отоплением салона осуществляется кнопкой «салон» на клавиатуре ПКУ. Отопление салона работает в автоматическом режиме. Одновременно включаются вентиляторы салонных калориферов.

- Отключение контакторов КМ 102, КМ 104, КМ стекло, КМ калорифер, КМ отопление 1,  КМ отопление 2, КМ отопление 3 по команде «откл.БКВ»  осуществляется сигналом  с БУ.

- Управление питанием диагностики осуществляется кнопкой «диагностика» на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление питанием кондиционера осуществляется кнопкой «кондиционер» на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Управление резервной нагрузкой осуществляется кнопкой   на клавиатуре ПКУ. Питание защищено предохранителем.

- Индикация «+24» указывает на наличие зарядки аккумуляторов.

- Индикация 550 В указывает на наличие напряжения контактной сети 550 В. Отсутствие напряжения 550 В сопровождается звуковыми сигналами (пик).

- Индикация состояния предохранителей  ПКУ указывает на перегорание предохранителя. Индикация «контроль предохр.» на клавиатуре ПКУ указывает на перегорание предохранителей в панелях ПКУ, находящихся в сцепленных вагонах.

- Индикация состояния тормозов указывает на заторможенный тормоз.

- Управление открытием – закрытием дверей. Питание дверей защищено предохранителем. Панель формирует сигналы управления дверьми: открытие, закрытие, индикация состояния двери, сигнал для открытия и закрытия всех дверей, сигнал аварийного открытия двери, сигнал открытия первой двери первого вагона. Обязательное условие открытия дверей – наличие как минимум одного заторможенного тормоза. В аварийной ситуации двери можно открыть с помощью сервисного режима №3.

- Управление аварийным открытием дверей осуществляется с помощью кнопок расположенных над каждой дверью. Обязательное условие открытия дверей – наличие как минимум одного заторможенного тормоза.

- Управление освещением подножек открытых дверей осуществляется в автоматическом режиме при включенных габаритных огнях. Питание защищено предохранителем.

- Управление «Вызов Водителя» (длинный пик) осуществляется кнопками, расположенными в поручнях у каждой двери.

Сервисные режимы.

- Режим контроля целостности сети отражает наличие связи между элементами     системы.

  - Включение – нажать и удерживать кнопку «кабина» не менее пяти секунд до       звукового сигнала. Мигание соответствующих индикаторов свидетельствует о  составе  и  работоспособности элементов системы.

  - Выключение – автоматически через 15 секунд.

- Режим отключения звукового сигнала отсутствия напряжения контактной сети550 В. Позволяет отключить звуковой сигнал и управлять освещением салона после  его автоматического отключения.

  - Включение -  нажать и удерживать кнопку «БП» не менее пяти секунд до   звукового сигнала.

2.2. Выключение – автоматически после появления 550 В либо при повторном нажатии   кнопки «БП» не менее пяти секунд до звукового сигнала.

- Режим аварийного открытия дверей при отсутствии сигнала тормозов позволяет в любой ситуации с соблюдением мер безопасности (система двух рук) открыть     любую исправную дверь.

  - Открытие – Левой рукой нажать и удерживать кнопку «диагностика» не менее двух секунд до звукового сигнала. Не отпуская кнопку «диагностика» правой рукой нажать выключатель открытия нужной двери или дверей.

  - Закрытие – закрытие происходит по аналогичной схеме.